TS-EML300

ЗАЩЁЛКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Назначение

Защёлка электромеханическая TS-EML300 предназначена для запирания распашных дверей, ворот и калиток, с возможностью их дистанционного открывания с помощью контроллеров систем контроля и управления доступом, аудио- и видеодомофонов, кодовых панелей. Защёлка может быть установлена для запирания любых деревянных, пластиковых, алюминиевых, железных дверей.

- Условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха: от -40 до +30 °С

- относительная влажность воздуха  не более 95% при 35°С и более низких температурах без конденсации влаги и образования инея

- устойчивость к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69: УХЛ2

Защёлка может устанавливаться снаружи помещения при условии, что в зимнее время года большую часть времени находится в закрытом состоянии (подано напряжение питания).

- конструкция и Технические характеристики

Рис. Установочные и габаритные размеры защёлки и запорной планки.

Защёлка TS-EML300 выпускается в модификации нормально открытая (НО). Нормально открытая защёлка  находится в открытом состоянии при отсутствии напряжения питания и в закрытом – при подаче напряжения питания.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Усилие удержания, кг не менее | 300 |
| Напряжение питания постоянного тока UП, В | 12±2 |
| Длительность включения напряжения питания при: UП = 10-11 В, секунд UП = 11-14 В, секунд | не нормируется |
| Длительность паузы между включениями напряжения питания | не нормируется |
| Потребляемый ток (при UП=12 В), мА | 85 |
| Масса защёлки, кг, не более | 0,11 |

- Комплект поставки

      - Защёлка электромеханическая		1 шт

      - Запорная планка			1 шт

      - Саморез 3,5х32 DIN 7982		2 шт

      - Саморез 3,9х32 DIN 7982		2 шт

      - Руководство по эксплуатации		1 шт

      - Шаблон для разметки 		1 шт

Комплектность изделия проверяйте при покупке.

После продажи изделия поставщик не принимает претензии по комплектности.

- монтаж и подключение

Электромеханическая защёлка TS-EML300 может быть установлена:

- как в дверную раму, так и в дверное полотно.

- на двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу, правые и левые.

- на двери как с притвором, так и без него.

Рекомендуется использовать защёлку совместно с дверным доводчиком – это снижает ударную нагрузку на защёлку и повышает её срок службы.

- защёлка не сработает, так как дверь давит на язычок защёлки.

( - увеличение зазора между декоративной накладкой защёлки и запорной планкой приведет к уменьшению усилия удержания двери и снижению плавности хода язычка защёлки и, как следствие, плавности хода двери.

ВНИМАНИЕ! Пока не убедитесь, что обеспечены необходимые зазоры не переводите защёлку в закрытое состояние!

Важные замечания по установке защелки:

1. При монтаже должен быть обеспечен минимальный зазор в пределах 1-4 мм между запорной планкой и крепежной пластиной защёлки. Соблюдение этого условия гарантирует усилие удержания двери  300 кг.

2. Необходимо обеспечить зазор между язычком и запорной планкой в закрытом состоянии двери.

Несоблюдение обеспечения зазора может привести к тому, что защёлка не будет запираться, так как её язычок  под давлением двери будет перемещаться в некоторое промежуточное положение, и не будет отпираться, т.к. язычок защёлки подклинит.

При установке защёлки на ворота или калитки необходимо обеспечить защиту защёлки от прямого попадания осадков и солнечных лучей.

Для надёжной работы защёлки, установленной на наружной двери, в зимних условиях эксплуатации, недопустимо обесточивать защёлку на длительное время. Это позволяет не замерзнуть воде в механизме за счет выделяемого защёлкой тепла.

Ниже представлены варианты монтажа защёлки на различные типы дверей: деревянные, пластиковые, железные.

в дверную коробку деревянной двери		в дверную коробку пластиковой двери

в дверную коробку металлической двери		установка в полотно деревянной двери

Рис. Варианты монтажа защёлки

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Для разметки крепежных отверстий при установке защёлки в дверную коробку используется бумажный шаблон из комплекта поставки.

Шаблон состоит из двух сторон – одна сторона для разметки на дверном полотне крепежных отверстий запорной планки, другая – для разметки на дверной коробке крепежный отверстий и установочного отверстия для защёлки.

- Снимите с липкой ленты «1» защитную пленку.

- Совместите ближний к дверной коробки край дверного полотна и линию сгиба шаблона.

- Зафиксируйте шаблон, приклеив его к поверхности двери.

- На торце дверного полотна наметьте шилом габариты паза и центры крепежных отверстий запорной планки.

- Закройте дверь. Снимите защитную пленку с липкой ленты «2».

- Натяните шаблон, загните и приклейте его к дверной коробке.

- Придерживая шаблон в местах приклейки к дверной коробке, осторожно откройте дверь и отклейте шаблон от дверного полотна. Не допускайте смещения шаблона относительно дверной коробки.

- Уложите шаблон по дверной коробке и шилом наметьте центры крепежных отверстий и установочного отверстия защёлки.

- Просверлите отверстия диаметром 2-2,5 мм для крепления саморезов и диаметром 24-25 мм для установки замка.

- Порядок подключения

Для управления защёлкой используется контроллер (плата управления) или выключатель (кнопка). Установка контроллера производится в соответствии с паспортом на него.

Внимание: питание защёлки осуществляется напряжением от 10 до 14 В постоянного тока. Избегайте подачи повышенного напряжения питания, т.к. защёлка может выйти из строя из-за перегрева!

Черный (темный) провод питания защёлки подключите к отрицательному полюсу источника питания, красный (белый) провод – к положительному.

Обеспечьте надежный электрический контакт. Во избежание короткого замыкания изолируйте места соединения проводов.

- эксплуатация ЗАЩЁЛКИ

Для открывания необходимо снять напряжение питания с нормально открытой защёлки, и только после этого открыть дверь.

- Возможные неисправности, проблемы при установке и их устранение

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Защёлка не запирает дверь при подаче напряжения. | Нарушена целостность цепи питания защёлки. | Проверить цепь питания защёлки. |
|  | Напряжение питания защёлки ниже минимально допустимого | Проверить напряжение питания защёлки. Оно должно находиться в диапазоне, указанном в п.3 «Технические характеристики». |
|  | Неправильно установлена защёлка (запорная планка давит на язычок защёлки). | Установить защёлку правильно с соблюдением необходимых зазоров (см. п.5 «Монтаж и подключение»). |
| Защёлка закрывается с усилием, нет плавности работы защёлки. | Слишком большой зазор между запорной планкой и крепежной пластиной защёлки. | Установить защёлку правильно с соблюдением необходимых зазоров (см. п.5 «Монтаж и подключение»). |
| Защёлка не отпирает дверь при снятии напряжения. | Запорная планка давит на язычок защёлки. | Обеспечить зазор между язычком и запорной планкой в закрытом состоянии двери (см. п.5 «Монтаж и подключение»). |

- Техническое обслуживание

Защёлка TS-EML300 смазывается производителем и не нуждается в дополнительной смазке и специальном техническом обслуживании. Однако, если в процессе эксплуатации внутрь защёлки попала пыль или грязь и защёлка начала работать с перебоями необходимо её снять и аккуратно отклеив защитную плёнку (виниловая пленка серого цвета закрывающая пазы корпуса) промыв защёлку погружая в уайт-спирит или нефрас на глубину пазов (не более!). Просушить защёлку и убедиться, что её работоспособность восстановилась. Через пазы, не утапливая язычок, смазать внутренние стенки корпуса и торцы пазов водостойкой антифрикционной пластичной смазкой (например, ШРУС). Затем смазать внутренние стенки корпуса со стороны язычка, утопив язычок. Запрещается использовать силиконовую смазку и WD-40. Наклеить на место снятую ранее наклейку и установить защёлку обратно на дверь.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и функции изделия без предварительного уведомления, с целью повышения качества и производительности изделия.

# Text boxes

1 - 4 мм  – норма*

НЕОБХОДИМ  ЗАЗОР !